GEOTEST

PRACOWNIA   GEOTECHNIKI

Dr inż. Paweł Borowczak

certyfikat nr 0045 Polskiego Komitetu Geotechniki

członek

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. 0351

oferta firmy:

- badania geotechniczne warunków posadowienia obiektów,

- ekspertyzy budowlane

- ustalanie przyczyn zawilgocenia obiektów; określanie środków zaradczych,

- ocena przydatności terenu do lokalizacji i posadowienia budowli,

- diagnozowanie przyczyn awarii budowli lądowych; środki zaradcze i zapobieganie,

- porady i konsultacje w zakresie bezpiecznych posadowień budowli.

Pracownia współpracuje z

naukowcami i specjalistami

Politechniki Poznańskiej.

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO I FUNDAMENTÓW

DLA USTALENIA PRZYCZYN

WYSTĄPIENIA ZARYSOWAŃ MURÓW I SKLEPIEŃ

KOŚCIOŁA P.W. ŚW PIOTRA I PAWŁA

W RĄBINIU

Opracował:

Dr inż. Paweł Borowczak

upr. geol. Nr VII - 1180

upr. bud. 216/86/PW

ii' specjalności

konstrukcyjno-inżynieiyjnej

Poznań, listopad 2009 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność Pracowni Geotechniki GEOTEST i mogą być stosowane oraz udostępnione

osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Firmy z zastrzeżeniem skutków prawnych. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszego

opracowania zgodnie z art. 1, 8, 16, 17, Ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz 83).

adres:

60-114 Poznań

ul. Szubińska 16

tel. / fax. +48 61 prefiks 830 67 43

tel. kom. +48 602 124 820

e-mail: biuro@geotest.poznan.pl www.geotest.poznan.pl

konto:

PKO BP S.A. XIV Oddział w Poznaniu

59 10204027 0000 1402 0289 7726

NIP   783-003-33-11

Regon   634533820

Spis treści

1.	Wstęp	str. 1

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania	str. 1

- Cel i zakres prac badawczych	str. 3

- Ogólna charakterystyka obiektu	str 6

- Położenie terenu badań	str. 8

- Budowa geologiczna	str. 9

- Warunki wodne	str. 11

- Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego	str. 11

- Badania fundamentów kościoła	str. 12

- Analiza warunków gruntowo-wodnych w strefie posadowienia...str. 20

- Wnioski	str. 22

- Zalecenia	str. 23

Załączniki

Plan lokalizacji otworów badawczych	rys. 1

Przekroje geotechniczne	rys. 2 i 3

Wykresy zmian wilgotności podłoża	rys. 4 i 5

Plan lokalizacji odkrywek badawczych	rys. 6

Rysunki odkrywek fundamentowych	rys. 7-12
Inwentaryzacja drzewostanu wraz z zasięgiem stref systemu korzeniowego   rys. 13
Dokumentacja fotograficzna

GEOTEST

1.   Wstęp

Niniejsza dokumentacja została sporządzona przy współudziale grupy studentów II roku Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Politechniki Poznańskiej w składzie: Ignaszak Ilona, Zając Ewelina, Wejman Adrian, Wichlacz Łukasz, Wilczyński Błażej, Winkiel Dariusz, Wita Piotr, Wiosek Maciej, Wolski Bartosz, Zieliński Piotr, Zwierzchowski Łukasz i Żurek Tomasz, odbywających w sierpniu br. praktykę z Geotechniki i Geologii Inżynierskiej pod kierunkiem dr inż. Pawła Borowczaka.

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest rozpoznanie geotechnicznych warunków posadowienia kościoła parafialnego p.w. św. św. Piotra i Pawła w Rąbiniu, dla zbadania przyczyn wystąpienia zarysowań ścian i sklepień obiektu oraz ustalenia środków zaradczych.

Podstawę do wykonania niniejszego opracowania stanowią:

- nieaktualizowana mapa terenu w skali 1:1000,

- wizje  lokalne  przeprowadzone  na  obiekcie w  dniach  21   i  22  sierpnia połączone z terenowymi  badaniami podłoża gruntowego,  inwentaryzacją

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

-   1   -

GEOTEST

fundamentów oraz sporządzeniem dokumentacji fotograficznej ilustrującej aktualny stan techniczny obiektu,

- badania laboratoryjne pobranych próbek gruntów,

- analiza wyników badań,

- „Wskazania artystyczno-konserwatorskie dla kościoła parafialnego p.w. św. św. Piotra i Pawła w Rąbiniu" opracowane w 1984 r. przez ks. Furmankiewicza.

- obowiązujące akty prawne, normy i literatura techniczna w tym:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. Dz.U.Nr 126 poz. 839 „W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych".

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji zawarte w Polskiej Normie PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

- Norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowan murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 2 -

GEOTEST

- Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

- Norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- Norma PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie",

- „Wytyczne posadowienia budowli na gruntach pęczniejących" opracowane w 1988 r w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej w ramach Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego przez w przez zespół pod kierunkiem prof. dr. inż. Jerzego Przystańskiego,

- „Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych". Instrukcja ITB nr 296 z roku 1990,

- „Zabezpieczenie budowli przed wilgocią i woda gruntową", Henryk Stankiewicz, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984,

- „Konserwacja zabytków budownictwa murowanego", Władysław Borusiewicz, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1985,

-	„Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa", Jan Jeż,
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995

2. Cel i zakres prac badawczych

Celem ekspertyzy jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych panujących w otoczeniu kościoła oraz określenie rodzaju i sposobu jego posadowienia.

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zaiysowan murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 3 -

GEOTEST

W ramach powierzonego zadania budowę geologiczną i geotechniczną podłoża gruntowego rozpoznano w 6 punktach badawczych wykonanych do głębokości 5 metrów przy użyciu ręcznych zestawów do wierceń penetracyjnych.

Podczas wierceń makroskopowo rozpoznawano rodzaje i stany wszystkich napotkanych warstw gruntu i pobierano reprezentatywne próbki do badań laboratoryjnych.

W badaniach laboratoryjnych ponownie wykonano badania makroskopowe, dokonując w razie potrzeby korekty diagnozy terenowej. W sumie pobrano 50 próbek dla każdej z nich oznaczono:

- rodzaj gruntu, ze wskazaniem ewentualnych domieszek,

- barwę, ze wskazaniem odcieni i intensywności,

- wilgotność,

- stan gruntu spoistego - na podstawie liczby pełnych wałeczkowań,

- zawartość CaCOo - na podstawie próby z kwasem solnym.

Wytypowane próby poddano szczegółowym badaniom laboratoryjnym, oznaczając:

- wilgotność naturalną 50 oznaczeń,

- gęstość objętościową 10 oznaczeń,

- granice konsystencji (plastyczności - metodą wałeczkowania i płynności -metodą Casagrandego) 12 oznaczeń,

- granicę skurczalności 5 oznaczeń,

Rezultaty badań są zmieszczone w egzemplarzu archiwalnym Wykonawcy.

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 4 -

GEOTEST

Sposób posadowienia obiektu określono na podstawie 6-ciu odkrywek fundamentowych wykonanych przez parafian w ustalonych charakterystycznych miejscach kościoła. Każda odkrywka była również przedmiotem badań archeologicznych.

Rzędne otworów badawczych oraz poziom posadowienia ustalono na podstawie pomiarów bezpośrednich i niwelacji technicznej dowiązanej do pikiety 81,40 m n.p.m., zaznaczonej przy dzwonnicy na planie sytuacyjnym.

Uogólnione  wartości   parametrów  geotechnicznych  podłoża  wyznaczone  z badań  terenowych  i  laboratoryjnych  stanowią wartości  wyprowadzone określone metodą    „C"    według    PN-81/B-03020,    na    podstawie    ustalonych    korelacji. Przedstawiono je w tabeli parametrów geotechnicznych (tabela 1). Metryki otworów i wyniki badań laboratoryjnych zestawiono w tabelach. Całość kończą wnioski i zalecenia wynikające z analizy przeprowadzonych badań.

Wyniki badań przedstawiono w postaci:

- Części opisowej i załącznika zawierającego:

- Planu lokalizacji otworów badawczych	rys. 1,

- Przekrojów geotechnicznych	rys. 2, 3,

- Wykresy zmian wilgotności podłoża	rys. 4 i 5

- Planu lokalizacji odkrywek fundamentowych	rys. 6

- Rysunków odkrywek fundamentowych	rys. 7, 8, 9, 10, 11 i 12

- Inwentaryzacja   drzewostanu   i   wraz   z   zasięgiem   stref  systemu

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła m> Rąbiniu

- 5 -

korzeniowego	rys. 13

-    Dokumentacji fotograficznej + zapisa na CD W pracy przedstawiono ogólny opis obiektu, scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne, określono sposób posadowienia i opracowano wnioski i zalecenia dotyczące zabezpieczenia obiektu.

3. Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem badań jest jednonawowy późnogotycki kościół pochodzący z XVI w. W połowie XVII w. przy prezbiterium dobudowano dwie kaplice: Św. Józefa i Matki Bożej, tworząc rodzaj transeptu. Na początku XX w. dobudowano obecne prezbiterium oraz zakrystię i kruchtę z ciemnicą. Teren otoczony zabytkowym murem przykościelnym i rosnącymi lipami (pomnikami przyrody). Jest nekropolią Chłapowskich.

Widok ogólny

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 6 -

GEOTEST

Z opisu wskazań artystyczno-konserwatorskich z 1984 r. wynika, że mury były bardzo zawilgocone. Dla poprawy estetyki zalecono wówczas założenie we wnętrzu kościoła częściowej izolacji poziomej z pasków szklanych włożonych w wykutą spoinę między warstwami cegieł, wyprawioną zaprawa wapienną. Ponadto zalecono realizacje zaprojektowanego systemu drenażowego, wymianę rynien i spustów odprowadzających wody opadowe do studzienek.

W chwili obecnej obiekt posiada liczne zarysowania murów i sklepień, dla których sporządzono dokumentację fotograficzną. Na szczególną uwagę zasługują pęknięcia murów występujące w dobudowanych kaplicach.

Kaplica Św. Józefa	Kaplica Matki Bożej

Ocenia się, że uszkodzenia kościoła powstały na skutek jego wielokrotnej przebudowy. Natomiast zarysowania ścian w kaplicach mogą być następstwem osiadań fundamentów spowodowanych np. nieprawidłowym odprowadzeniem wód

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

-   7 -

GEOTEST

1   ""_~_j_""  i

opadowych, przemarzaniem czy przesuszeniem podłoża.

Niezależnie od uszkodzeń konstrukcyjnych trwa destrukcja kościoła, spowodowana zawilgoceniem ścian, pochodzącym od nieszczelności dachu typu mnich - mniszka porośniętego mchem oraz uszkodzonych rynien i rur spustowych.

Odprowadzenie wód opadowych	Wykwity zawilgoceń ścian

kaplicy Matki Bożej

4. Położenie terenu badań

Rozpatrywany kościół jest usytuowany przy ul. Kościelnej w Rąbiniu, na terenie Parku Krajobrazowego im gen. D. Chłapowskiego. Obszar w ujęciu geomorfologicznym jest położony   na   równinie   morenowej,   po   wewnętrznej   stronie   moren   czołowych,

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. Św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 8 -

GEOTEST

I	_ir""" i_	I

ukształtowanej w okresie zlodowacenia północno-polskiego stadiału leszczyńskiego. Wg podziału J. Kondrackiego należy on do Równiny Kościańskiej. Teren charakteryzuje się płaską i wyrównaną powierzchnią, oscylującą w granicach rzędnych 81 i 82 mn.p.m..

Plan orientacyjny miejsca badań

5. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna podłoża została scharakteryzowana na podstawie 6 otworów badawczych, wykonanych do głębokości 5 m. Miejsca wierceń zaznaczono na planie rys. 1, interpretację przebiegu i układu warstw przedstawiono na przekrojach rys. 2 i 3.

Z analizy profili otworów wynika, że w podłożu występują utwory wieku czwartorzędowego - holoceńskiego i plejstoceńskiego.

Utwory holoceńskie stanowią antropogeniczne nasypy niekontrolowane zalegające

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbin ni

- 9 -

GEOTEST

na głębokość od 1,0 do 2,2 m poniżej powierzchni terenu (pakiet I) oraz piaski próchniczne (pakiet II). Z uwagi na punktowy charakter badań nie można wykluczyć, że piaski próchniczne są utworami kulturowymi. Głównym składnikiem nasypów są piaski próchniczne z domieszkami gruzu ceglanego i licznych korzeni drzew.

Głębiej w podłożu zalegają plejstoceńskie osady akumulacji wodno-lodowcowej oraz utwory zwałowe.

Osady wodno-lodowcowe stanowią szare i żółte piaski drobne, mało wilgotne oraz suche, będące w stanie średnio zagęszczonym (pakiet III). Zaleganie tych osadów na glinach zostało rozpoznane w otworach 2, 5 i 6. W otworze nr 2 spąg osadów piaszczystych kształtuje się na głębokości 1,6 m p.p.t., w otworze nr 5 spąg piasków jest na głębokości 2,6 m p.p.t., a w otworze nr 6 spąg piasków opada do głębokości 3,4 m p.p.t.. W otworze nr 4 piaski występują w formie soczewki międzyglinowej na głębokościach od 2,4 do 3,1 m p.p.t.. W pozostałych otworach do głębokości 5 m piasków nie stwierdzono.

Utwory zwałowe występują pod piaskami w postaci glin lodowcowych zlodowacenia północno-polskiego, technicznie zaklasyfikowanych do szarozielonych i żółtobrązowych piasków gliniastych, glin piaszczystych i glin piaszczystych zwięzłych (pakiet IV). Badania konsystencji i wilgotności wykazały, że gliny są w bardzo zróżnicowanych stanach: od plastycznego, przez stan twardoplastyczny do stanu półzwartego.

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 10 -

GEOTEST

6. Warunki wodne

W otworach badawczych nie stwierdzono wody gruntowej „właściwej". W podłożu występuje wyłącznie tzw. „woda zaskórna" zgromadzona w soczewce piasków międzyglinowych w otworze nr 4 na głębokości 2,85 m p.p.t.. W ogólnej charakterystyce warunków gruntowo-wodnych zwraca się uwagę, że grunty spoiste są podłożem nieprzepuszczalnym dla wód opadowych, które infiltrując przez powierzchniowe warstwy nasypów okresami mogą stagnować na stropie glin.

7. Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego

Biorąc pod uwagę wiek, genezę, rodzaj i stan gruntów zalegających w podłożu dla badanego obszaru wydzielono pakiety i warstwy geotechniczne. Dla każdej z warstw określono parametry geotechniczne metodą „C" wg polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie cech wiodących oznaczonych w badaniach i wynikających zależnościach korelacyjnych.

Wartości parametrów zestawiono w tabeli 1.

Na podstawie badań wyróżniono następujące pakiety i warstwy geotechniczne:

Pakiet I kształtują nasypy niekontrolowane składające się z piasków próchnicznych z dużą ilością korzeni i gruzu ceglanego.

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysów ań murów kościoła p.w. Św. Piotra Pawła w Rąbiniu

-   11   -

GEOTEST

Pakiet II tworzą holoceńskie piaski próchniczne w stanie średnio zagęszczonym o stopniu Id = 0,4, które mogą być pierwotną warstwą kulturową zalegającą w postaci gleby.

Pakiet III budują szare i żółte piaski drobne, mało wilgotne oraz suche, będące w stanie średnio zagęszczonym o Ip = 0,5.

Pakiet IV stanowią utwory zwałowe zlodowacenia północno-polskiego, zaklasyfikowane do grupy genetycznej „B" wg. PN-81/B-03020 tj. gruntów spoistych morenowych nieskonsolidowanych. W obrębie tego pakietu wyróżniono:

Warstwę IVA zbudowaną z suchych, brązowo-zielonych glin piaszczystych będących w stanie półzwartym posiadających stopień plastyczności IL = 0,0.

Warstwę IVB składającą się z mało wilgotnych, brązowych glin piaszczystych i piasków gliniastych w stanie twardoplastycznym wykazujących stopień plastyczności I| = 0,15.

Warstwę IVC zbudowaną z wilgotnych plastycznych glin piaszczystych będących w stanie plastycznym, posiadających stopień plastyczności IL = 0,4.

8. Badania fundamentów kościoła

Sposób posadowienia kościoła został określony na podstawie 6 odkrywek fundamentowych wykonanych w charakterystycznych miejscach obiektu (rys. 6). Odkrywki  były jednocześnie przedmiotem  badań  archeologicznych.   Szczegółowe

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 12 -

GEOTEST

rysunki odkrywek są zamieszczone w załączniku rys. 7 - 12.

Plan lokalizacji odkrywek

ODKRYWKA 1

Odkrywkę wykonano u zbiegu północno-zachodniej ściany podłużnej kościoła z zachodnia ścianą kruchty dobudowanej do przypory. Ściana podłużna jest wymurowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie piaskowo-wapiennej, spoczywa na ławie wykonanej z kamieni polnych spojonych wapnem. Ława o wysokości 66 cm posiada odsadzkę poszerzającą się ku dołowi wielkości ok. 0,4 m. Oparcie ceramicznej ściany fundamentowej jest na głębokości ok. 48 cm p.p.t., natomiast spód ławy kamiennej sięga głębokości 96 cm tj. na rzędnej 80,92 m n.p.m.. W podobny sposób jest posadowiona przypora muru kościelnego.

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. Św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 13 -

GEOTEST

Wiercenie badawcze w odkrywce wykazało, że bezpośrednim podłożem budowlanym są nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków próchnicznych i gruzu ceglanego. W nasypach występują korzenie. Jeden z nich (widoczny na fotografii) rósł na odsadzce wzdłuż ściany kościoła. Na dnie odkrywki odsłonięto miejsce pochówku.

Odkrywka 2

Wykonano ją przy ścianie podłużnej kaplicy Św. Józefa. Pomiary inwentaryzacyjne wykazały, że ściana wymurowana z cegły pełnej, na zaprawie piaskowo-wapiennej, spoczywa na 15 cm materacu z kamieni polnych. Całość jest zagłębiona 55 cm poniżej poziomu terenu na rzędnej 81,51 m n.p.m., nie spełniaiac wymaganei granicy przemarzania 0.9 m. W odkrywce odsłonięto fragment instalacji odwodnieniowej z rury PVC.

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysów ań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawia w Rąbiniu

- 14 -

GEOTEST

Fundament spoczywa na 40 cm warstwie nasypu niekontrolowanego składającego się z piasku prócłinicznego, gruzu ceglanego i korzeni. Na głębokości 0,9 m od terenu zalega 70 cm warstwa piasku drobnego odłożona na glinach.

Odkrywka 3

Została wykonana przy północno-wschodniej ścianie podłużnej kościoła u zbiegu z ścianą zakrystii. W obu przypadkach ściany ceramiczne wymurowane do głębokości 20 cm poniżej terenu spoczywają na ławach gruzowo-wapiennych. Ławy posiadają odsadzki szerokości 20 cm. Fundament ściany kościoła posadowiony jest 1,2 m poniżej poziomu terenu, fundament zakrystii jest zagłębiony 1,10 m p.p.t..

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 15 -

GEOTEST

Fundamenty spoczywają na podłożu zbudowanym z piasków próchnicznych, pod którymi na głębokości 2,0 m zalegają gliny zwałowe w stanie półzwartym i twardoplastycznym.

Odkrywkę 4

Usytuowano przy południowej ścianie prezbiterium. W odkrywce ustalono, że ściana wymurowana z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie piaskowo-wapiennej na głębokości 16 cm od terenu osadzona jest na ławie kamiennej o wysokości 70 cm, która z kolei została oparta na podbudowie gruzowo-wapiennej grubości 50 cm. Ława kamienna wraz z podbudową ma odsadzkę 6 cm wychodzącą poza lico ściany. Łącznie głębokość posadowienia wynosi 1,36 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 80,55 m n.p.m..

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysów ań murów kościoła p.w. Św. Piotra Pawła w Rąbiniu

-   16 -

GEOTEST

Podłoże gruntowe pod fundamentem stanowią piaski próchniczne zalegające do głębokości 2,0 metrów. Głębiej występują utwory zwałowe z soczewką piasków międzyglinowych, w których jest zgromadzona woda na poziomie 2,85 m p.p.t. W odkrywce odsłonięto fragment instalacji odwodnieniowej.

Odkrywka 5

Została zlokalizowana przy południowej ścianie podłużnej kościoła u zbiegu z ścianą kaplicy Matki Bożej. Z badan wynika, że ściana kościoła na głębokości 69 cm posadowiona jest na ławie kamiennej wysokości 43 cm, spoczywającej na dwuwarstwowej ławie ceglanej grubości   17 cm. Ława kamienna posiada  12 cm

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. Św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 17 -

GEOTEST

odsadzkę. Ława ceglana ma dwie odsadzki szerokości 35 i 15 cm. Łączna głębokość posadowienia wynosi 1,29 m co odpowiada rzędnej 80,77 m n.p.m.. Ściana kaplicy Matki Bożej murowana z cegieł, zagłębiona 56 cm poniżej terenu, spoczywa na ławie gruzowo-wapiennej bez odsadzek o wysokości 21 cm. Łączna głębokość posadowienia wynosi 77 cm, co odpowiada rzędnej 81,29 m n.p.m.. Ponownie jak przy kaplicy Św. Jozefa fundamenty są zbyt płytko zagłębione, nie spełniając granicy przemarzania. Podłoże pod fundamentami stanowią nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków próchnicznych i gruzu sięgające do głębokości 2,30 m. Głębiej zalegają piaski i gliny zwałowe.

Odkrywka nr 5

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 18 -

GEOTEST

Odkrywka 6

Wykonano ją w sąsiedztwie przypory odsłaniając fragment posadowienia południowo-zachodniej ściany kościoła. Ustalono, że ściana murowana z cegieł na głębokości 56 cm poniżej terenu jest posadowiona na ławie kamiennej o wysokości 72 cm. Ława posiada odsadzkę 9 cm wychodzącą poza lico cokołu. Głębokość posadowienia ławy wynosi 1,28 m poniżej terenu co odpowiada rzędnej 80,66 m n.p.m.. Fundament jest posadowiony na gruntach nasypowych zbudowanych z piasków próchnicznych zawierających duże ilości korzeni i gruzu ceglanego. Poniżej do głębokości 3,4 m występują średnio zagęszczone piaski drobne, odłożone na glinach zwałowych. W odkrywce odsłonięto przy powierzchni koryto odwodnieniowe oraz ciąg drenażowy.

Odkrywka nr 6

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zaiysowań murów kościoła p.w. Św. Piotra Pawia w Rąbiniu

- 19 -

GEOTEST

9. Analiza warunków gruntowo-wodnych w strefie posadowienia.

W badaniach ustalono, że kościół spoczywa na różnych fundamentach, których rodzaj zależy od wieku jego rozbudowy. Fundamenty najstarsze przy wejściu głównym kościoła stanowią (narzuty) kamienne, natomiast w pozostałej części przy prezbiterium i pod kaplicami są wykonane w postaci ław gruzowo-kamiennych, spojonych zaprawą wapienną.

Przy założeniu posadzki na rzędnej 81,97 m n.p.m., poziomy posadowienia kościoła oscylują w granicach 80,55 i 80,92 m n.p.m., kaplicy Św. Józefa 81,51 m n.p.m., a Matki Bożej 81,29 m n.p.m.. Fundamenty kaplic są zbyt płytko posadowione, nie spełniają wymaganej granicy przemarznia hz = 90 cm.

Wszystkie fundamenty spoczywają na nasypach niekontrolowanych zbudowanych z piasków próchnicznych i domieszek gruzu ceglanego, bądź też na piaskach próchnicznych zaklasyfikowanych do gruntów rodzimych.

Charakterystycznym dla podłoża jest jego niska wilgotność naturalna, która do głębokości ok. 2,3 m p.p.t., w otworach badawczych o nr 2, 3, 5 i 6 wyniosła zaledwie 3% i 5 %, mimo, że powierzchnia terenu, otaczająca kościół, jest typu „otwartego", przejmującego wody opadowe. Analizując wykresy zmian wilgotności podłoża zależnych od głębokości (rys. 4 i 5) zauważa się, że dopiero poniżej 2,5 metrów podłoże zawiera naturalną wilgotność wynoszącą od 15 do 18 %. Mała wilgotność dowodzi o globalnym przesuszeniu podłoża. Najczęściej spadkowi wilgotności towarzyszy zjawisko skurczu, a skurcz powoduje zmiany objętościowe podłoża, które

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego d/a potrzeb ustalenia przyczyn zaiysowań murów kościoła p.w. Św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 20 -

GEOT

LU1

z kolei przyczyniają się do osiadań.

Na przykładach wielu zabytkowych obiektów, częstym sprawcą powodującym zmiany

wilgotności podłoża są zbyt blisko obiektu zasadzone drzewa.  Spośród nich do

najbardziej zagrażających budowli należą wiązy, topole i lipy, które w miarę wzrostu

zwiększają zapotrzebowanie na wodę rozwijając swój system korzeniowy. Przy braku

wody   wolnej,   korzenie   pobierają   wodę   związaną   w   gruncie.    W   gruntach

próchnicznych powstaje zjawisko skurczu, wokół drzew tworzy się kotlina osiadań, a

obiekty będące w zasięgu kotliny najczęściej ulegają uszkodzeniom.

Zakłada się, że strefa wpływu systemu korzeniowego przyjmuje kształt odwróconego

stożka o promieniu R równym 1,5 krotnej wysokości drzewa.

Jeż J.: Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2001

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św, Piotra Pawła w Rąbiniu

- 21 -

GEOTEST

W analizowanym przypadku lipy rosnące wokół kościoła, wysuszyły i spowodowały zmiany objętościowe podłoża, w następstwie doszło do uszkodzeń ścian dobudowanych kaplic i murów kościoła. Obecny zasięg strefy korzeniowej drzew wynosi ponad 30 metrów, obejmuje więc całą powierzchnię rzutu kościoła, pokrywając się z przebiegiem zarysowań i pęknięć obiektu (rys. 13). Należy wspomnieć, że korzenie odkopywano we wszystkich odkrywkach fundamentowych.

10. Wnioski

Przeprowadzone    badania   upoważniają   do   sformułowania   następujących wniosków:

- Badania podłoża i fundamentów wykazały, że kościół spoczywa na ławach fundamentowych wykonanych z kamieni polnych i gruzu ceglanego spojonych zaprawą wapienną.

- Podłoże budowlane pod fundamentami w większości stanowią nasypy niekontrolowane składające się z piasków próchnicznych o bardzo niskiej wilgotności spowodowanej globalnym przesuszeniem podłoża.

- W świetle badań geotechnicznych przyczyną zaistniałych uszkodzeń murów kościoła są osiadania fundamentów wywołane skurczem podłoża próchnicznego przez rosnące w pobliżu drzewa. Osiadania te maja jeszcze charakter rozwojowy, wynikający z dalszego wzrostu drzew i systemu korzeniowego.

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 22 -

GEOTEST

11. Zalecenia

- Dla ustabilizowania procesu osiadań, w celu doprowadzenia do równowagi wilgotnościowej podłoża, najczęściej stosuje się wycinkę drzew wraz z wyrugowaniem korzeni

- Z uwagi na zabytkowy charakter drzew zabieg ten jest niemożliwy. Mając to na uwadze pod rozwagą zaleca się zastosowanie jednej z następujących metod:

- ograniczenie wpływu systemu korzeniowego na kościół, przez wykonanie specjalnego ekranu,

- wzmocnienie i „podchwycenie" fundamentów kolumnami iniekcyjnymi wykonanymi w technologii iniekcji wysoko ciśnieniowej „jet grouting", zagłębionymi poniżej strefy wpływu korzeni.

- Skuteczny ekran uniemożliwiający dalszą penetrację poziomą korzeni powinien być wykonany dookoła obiektu w odległości odpowiadającej Vi szerokości pomiędzy kościołem a murem. Ekran ten o grubości min 0,5 m, należy wykonać z lanego betonu, obustronnie obudowanego ścianką stalową, wciśniętą z typowych profili połączonych na zamki np. AARSLEFF. Po wykonaniu ekranu należy usunąć korzenie od strony kościoła, gdyż pozostawione w gruncie mogą w przyszłości gromadzić wodę opadową nawadniając podłoże. Pustki po korzeniach wypełnić zaczynem cementowym.

- Istotne znacznie dla tego rozwiązania ma przechwycenie wód opadowych z rur spustowych do nowej instalacji deszczowej i odprowadzenie wody poza ekran

Temat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysowań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 23 -

GEOTEST

do drenażu rozsączającego, zasilającego rosnące drzewa. Zagadnienie to powinno być szczegółowo przeanalizowane z autorem niniejszego opracowania.

- Podchwycenie fundamentów palami iniekcyjnymi jest lepszym rozwiązaniem dla zahamowania procesu destrukcji murów kościoła i kaplic, ponieważ całe obciążenie obiektu będzie przeniesione w głąb podłoża, poniżej strefy wpływu systemu korzeniowego. Niestety sposób ten nie daje pewności stabilizacji odkształceń posadzki kościoła. Rozpatrywana technologia wymaga wzmocnienia fundamentów kamiennych i głębszego rozpoznania budowy podłoża.

- Niezależnie od wyżej przedstawionych zaleceń, kościół wymaga natychmiastowych interwencji w zakresie:

- wykonania nowych rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich,

- odprowadzenia wód deszczowych do nowej instalacji zaprojektowanej wykonanej zgodnie z wymaganiami technicznymi,

c)	oczyszczenia z mchu i likwidacji nieszczelności dachu kościoła.
Autor    opracowania    służy    konsuktacjami    w    zakresie    proponowanych
rozwiązań.

Integralną   część   niniejszego   opracowania  powinna   stanowić   ekspertyza

budowlana o stanie istniejącej konstrukcji obiektu,  wykonana przez osobę

uprawnioną.

Paweł Borowczak Poznań 25 listopada 2009 rTemat: Badani geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia przyczyn zarysów ań murów kościoła p.w. św. Piotra Pawła w Rąbiniu

- 24 -

GEOTEST

Temat:    Kościół w Rąbiniu

Data.

22-11-2009r.

| PARAMETRY GEOTECHNICZNE |
| --- |
| OPIS GEOLOGICZNY | PAKIET | Numer warstwy geologicznej | Rodzaj i barwa gruntu | Symbol geologicznej konsolidacji | Stan gruntu | Wilgotność naturalna | Gęstość objętościowa | Spójność gruntu | Kąt tarcia wewnętrznego | Moduł odkształcenia | Edometryczny moduł ściśliwości | Współczynnik filtracji |
|  |  |  |  |  | Stopień zagęszczenia | Stopień plastyczności |  |  |  |  | pierwotnego | wtórnego | pierwotnej | wtórnej |  |
|  |  |  |  |  | lo | "l | w.n | p | cu | $ | E0 | E | M0 | M | kio |
|  |  |  |  |  | [-] | (-) | [%) | [gem'"] | [kPaj | fi | [kPa]=[kNm"i'] | [kPa]=[kN rrr] | [kPa]=[kN-m"2] | [kPa]=[kNm 2] | [md'1] |
|  | PARAMETRY NORMOWE wg. PN-81/B-03020 |
| z LU O o o | utwory kulturowe | r\ ' / |  | Nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków próchnicznych i domieszek gruzu |  |  |  |  |  |  | DO | WYMIANY |  |  |  |  |
|  | piaski pokrywowe | ii | II | Piaski próchniczne suche średnio zagęszczone | - | 0.4 | - | 6.0 | 1,55 | - | - |  | PODŁOŻE NIENOŚNE |  |  |
| z LU O O h- —) LU —1 0- | osady wodno- lodowcowe | IN | III | Piaski drobne suche, mało wilgotne i mokre średnio zagęszczone | - | 0,5 | - | 7.0 16,0 24.0 | 1,65 1,75 1,90 |  | 32.4 | 66 923 | 74 358 | 79 327 | 88 141 | - |
|  | gliny zwałowe zlodowacenia pólnocno- polskiego | IV | IYA | Gliny piaszczyste zwięzłe mało wilgotne półzwarte | B | - | 0,00 | 8.0 | 2,25 | 40 | 22,0 | 49 984 | 66 645 | 65 768 | 87 691 | - |
|  |  |  | IVB | Gliny piaszczyste i piaski gliniaste wilgotne twardoplastyczne | B | - | 0,15 | 13.0 | 2,14 | 33 | 19,2 | 31 878 | 42 503 | 41 944 | 55 925 | - |
|  |  |  | IVC | Piaski gliniaste wilgotne plastyczne | B | - | 0,40 | 17,0 | 2,13 | 25 | 14,5 | 17 968 | 23 958 | 23 643 | 31 523 | - |
|  | dla parametróv/ normowych stosować współczynniki niejednorodności k=1 +/- 0.1 |

PRACOWNIA   GEOTECHNIKI

GEOTEST

Temat:

METRYKA OTWORU NR 1

Wykreślono za pomocą programu Geolechnik w.4.0.

Koścót parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła w Rąbiniu

Metryka nr: 1

Rzędna:

82.06 m n.p.m.

Data:

20-21.08.2009

skala 1:50

Miejscowość:

Rąbin

Wykonał:

Dr inż. Paweł Borowczak

OPIS       MAKROSKOPOWY

a.

i

a.

Rodzaj gruntu

Barwa

co

o

10

- 0.50

- 1.00

NN[Ph+C+Korz]

Nasyp niekontrolowany składający

się z piasku próchnicznego. gruzu

ceglanego i korzeni]

Szary

- 1.50

1.70

Gp

Glina piaszczysta

Żółto-zielona

pzw

2.20

- 2.50

Gp(+Korz)

Glina piaszczysta z korzeniami

Żółto-zielona

tpl

Gpz

Glina piaszczysta zwięzła

Brązowo-zielona

tpl

3.40

Gpz

Glina piaszczysta zwięzła

Szaro-zielona

lPl

- 4.50

- 6.50

- 9.50

5.00

| PRACOWNIA GEOTECHNIKI GEOTEST | METRYKA OTWORU NR 2 | Metryka nr: 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Wykreślono za pomocą programu Geolechnik w. | ł.O. |
|  | Temat: Koścót parafialny p.w. Św. Piotra i | Pawła w Rąbiniu |
|  | Rzędna: 82.06 m n.p.m. Data: | 20-21.08.2009 |
| skala 1:50 | Miejscowość: Rąbin Wykona): | Dr inż. Paweł Borowczak |
| TO .TO "g O 0. | Je -Q "8 o. ,TO £ ■o o o. •o •to o -Q qv CD | 03 S o "2 1 | Profil litologiczny | 1 1 OJ | OPIS MAKROSKOPOWY |
|  |  |  |  |  | Rodzaj gruntu | Barwa | 'O •w o S o | 5 c 5 O) c ■S co | 1 o -ic N O 1 •o •to 5 | Zawartość CaC03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ~ |  |  |  |  | Nasyp niekontrolowany składający |  |  |  |  |  |
| - 0.50 |  |  | NN[Ph+C+Korz; |  | się z piasku próchnicznego. gruzu | Szary | - | - | - | - |
| „ |  |  |  |  | ceglanego i korzeni] |  |  |  |  |  |
| - 1.00 |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Pd |  | Piasek drobny | Szaro-żólty | mw | szg | - | - |
| - 1.50 |  |  |  | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  | Gpz |  | Glina piaszczysta zwięzła | Żółto-zielona | mw | tpl | - | - |
| - 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| - 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PRACOWNIA | GEOTEC H NIK I TEST | METRYKA OTWORU NR 3 | Metryka nr: 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| c | :rtU |  | Wykreślono za pomocą programu Geolechnik w. | 4.0. |  |
|  |  | 1^ |  | Temat: Koścół parafialny p.w. Św. Piotra i | Pawła w Rąbiniu |  |
|  |  |  | Rzędna: 81.98 mn.p.m. Data: | 20-21.08.2009 |
| skala 1:50 | Miejscowość: Rąbin Wykonał: | Dr inż. Paweł Borowczak |
| CD -Sg CD N T3 O a. | Głębokość pobrania próbki | ■5 1 c 5 1 | N .O .o g 0. | 1 | OPIS MAKROSKOPOWY |
|  |  |  |  |  | Rodzaj gruntu | Barwa | •o •w o 1 | c 5 O) c: -2 co | I N O 1 •o •co 5 | co O O co O •o •O) o 1 Al |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | Nasyp niekontrolowany składający |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NN[Ph+C+Korz |  | się z piasku prochnicznego. gruzu | Ciemno-szary | s | - | - | - |
| - |  |  |  |  | ceglanego i korzeni] |  |  |  |  |  |
| — 1.00 |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.50 |  |  | Ph | 2.00 2.20 2.70 | Piasek próchniczny | Ciemnoszary | mw | szg | - | - |
|  |  |  | Gp |  | Glina piaszczysta | Żółto-zielona | mw | pzw | - | - |
| - 2.50 |  |  | Gp(+CaC03) |  | Glina piaszczysta z domieszką węglany wapnia | Żółto-zielona | mw | tpl | - | - |
| - |  |  |  |  | Nasyp niekontrolowany składający |  |  |  |  |  |
| - 3.00 |  | d | pz(CaC03+KoH | b | się z piasku próchnicznego. gruzu | Brązowo-zielona | mw | tpl | - | - |
| 1 |  |  |  | 3.20 | ceglanego i korzeni] |  |  |  |  |  |
| - 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.00 |  |  | Gpz |  | Glina piaszczysta zwięzła | Brązowo-zielona | mw | tpl | - | - |
| - 4.50 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| - 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PRACOWNIA GEO | GEOTECHNIKI [EST | METRYKA OTWORU NR 4 | Metryka nr: 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wykreślono za pomocą programu Geofechnik w. | 4.0. |
|  |  | Temat: Koścół parafialny p.w. Św. Piotra i | Pawła w Rąbiniu |
|  | 1 ^ |  |  |  |
|  |  | Rzędna: 81.91 m n.p.m. Data: | 20-21.08.2009 |
| skala 1:50 | Miejscowość: Rąbin Wykonał: | Dr inż. Paweł Borowczak |
| CD N "O O 0. | 5 -Q "fi O. •2 1 ■o o Cl •o •co -§ o -Q CD | Warunki wodne | C N O O) .g .o g 0. | 5 to 03 ti 0, | OPIS MAKROSKOPOWY |
|  |  |  |  |  | Rodzaj gruntu | Barwa | •o •co o «c o -5? 1 | 3 c 5 O) c CD 00 | •c o N co CO 1 •o •co 5 | co o O CD O -o •co 1 CD N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - |  |  |  |  | Nasyp niekontrolowany składający |  |  |  |  |  |
| - 0.50 |  |  | NN[Ph+C+Korz; |  | się z piasku próchnicznego. gruzu | - | s | - | - | - |
|  |  |  |  |  | ceglanego i korzeni] |  |  |  |  |  |
| - 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.50 |  |  | Ph |  | Piasek próchniczny | Szary | mw | szg | - | - |
| - 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Pg |  | Piasek gliniasty | Szary | mw | tpl | - | - |
| - 2.50 |  |  |  | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.00 |  | 2.85 ▼ V 2.85 | Pd(+Pg) | 3.10 | Piasek drobny z domieszką piasku gliniastego | Szary | w i m | szg | - | - |
| - 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.00 |  |  | Gp |  | Glina piaszczysta | Brązowo-szara | mw | tpl | - | - |
| - 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| - 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | j |  |  |  |  |  |  |

| PRACOWNIA GEO | GEOTECHNIKI TEST | METRYKA OTWORU NR 5 | Metryka nr: 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wykreślono za pomocą programu Geoteclmik w.4.0. |
|  |  | Temat: Koścół parafialny p.w. Św. Piotra i | Pawła w Rąbiniu |  |
|  |  | Rzędna: 82.06 m n.p.m. Data: | 20-21.08.2009 |
| skala 1:50 | Miejscowość: Rąbin Wykona): | Dr inż. Paweł Borowczak |
| 1 TO | -Q •8 a CO 5 -a o a •o •co o ■o | i 1 | .o Oj 1 | I | OPIS MAKROSKOPOWY |
|  |  |  |  |  | Rodzaj gruntu | Barwa | ■o •co o o -S? 1 | 3 c 2 O) c <D co | 1 o N O I •ej •co .o | co o O CD O •o •co I CD N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.00 |  |  |  |  | Nasyp niekontrolowany składający |  |  |  |  |  |
| . |  |  | NN[Ph+C+Korz' |  | się z piasku próchnicznego. gruzu | Ciemno-szary | s | - | - | - |
|  |  |  |  |  | ceglanego i korzeni] |  |  |  |  |  |
| - 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.00 |  |  |  | 2.30 2.60 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.50 |  |  | Pd(+Z) |  | Piasek drobny z domieszką żwiru | Żółty | mw | szg | - | - |
| - |  |  | Gp |  | Glina piaszczysta | Brązowo-szara | mw | tpl |  |  |
| - 3.00 |  |  |  | 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Gpz |  | Glina piaszczysta zwięzła | Brązowo-szara | w | tpl | - | - |
| - 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| - 4.50 |  |  | Gp |  | Glina piaszczysta | Brązowo-szara | mw | tpl | - | - |
| - 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| - 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRACOWNIA   GEOTECHNIK

I

GEOTEST

Temat:

METRYKA OTWORU NR 6

Wykreślono za pomocą programu Geotechnik w.4.0.

Koścół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła w Rąbiniu

Metryka nr: 6

Rzędna:

81.94 m n.p.m.

Data:

20-21.08.2009

skala 1:50

lejscowosc:

Rąbin

Wykonał:

Dr inź. Paweł Borowczak

OPIS       MAKROSKOPOWY

o.

Rodzaj gruntu

Barwa

CD

10

NN[Ph+C+Korz]

Nasyp niekontrolowany składający

się z piasku próchnicznego. gruzu

ceglanego i korzeni]

2.00

PC,

Piasek drobny

żółty

szg

Gp

3.40 3.80

Glina piaszczysta

Szara

tpl

Gp

Glina piaszczysta

Szara

- 6.50

- 7.00

- 8.00

- 9.50

5.00

OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

NB f  ]	nasyp budowlany

NN [  )	nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Pt)	grunt próchniczny

Nm	namuł

T	lorf

GRUNTY MINERALNE RODZIME

| Z | żwir |
| --- | --- |
| żg | żwir gliniasty |
| Po | pospółka |
| Pog | pospółka gliniasta |
| Pr | piasek gruby |
| Pś | piasek średni |
| Pd | piasek drobny |
| Ptt | piasek pylasty |
| pq | piasek gliniasty |
| 7Cp | pył piaszczysty |
| 71 | pył |
| Gp | glina piaszczysta |
| G | glina |
| Gh | ' glina pylasta |
| Gpz | glina piaszczysta zwięzła |
| Gz | glina zwięzła |
| GttZ | glina pylasta zwięzła |
| ¦ | ił piaszczysty |
| I Itt | i i ił pylasty |
| GRUNTY NIETYPOWE |
| Gb | gleba |
| Kr | kreda |

Gy

gytia

STANY GRUNTÓW NIESPOISTYCH

In	iużn

szg        średnio zagęszczony

zg	zagęszczony

STANY GRUNTÓW SPOISTYCH

| pł | płynny |
| --- | --- |
| mpl | miękkoplastyczny |
| pi | plastyczny |
| tp! | twardoplastyczny |
| pzw | półzwarty |
| zw | zwarty |
| 1/2/3 | liczba wałeczkowań |
| WILGOTNOŚĆ |
| s | suchy |
| mw | mało wilgotny |
| w | wilgotny |
| m | mokry |
| n | nawodniony |
| TV | poziom swobodnego |
|  | zwierciadła wody gruntowej |

ustabilizowany poziom zwierciadła wody gruntowej

V

nawiercony poziom zwierciadła wody gruntowej

sączenie

INNE OZNACZENIA
2	numer otworu

56,76    rzędna otworu

OZNACZENIA DODATKOWE

| (+) | domieszki w gruncie lub nasypie |
| --- | --- |
| c | cegła |
| B | beton |
| D | drewno |
| Żl | żużel |
| H | próchnica |
| Ca0O3 | węglan wapnia |
| II | przewarstwienia |
| 1 | pogranicze innego gruntu |

V - V numer przekroju

IIA      numer pakietu i warstwy lD = 0,4 stopień zagęszczenia /L= 0,3 stopień plastyczności •        miejsce pobrania próbki